Starke Innengeräusche

Mercedes Benz SL 500  Kennzeichen: TR SL 502

Bei geschlossenem Dach.

Ab 100 Kmh beginnt das Geräusch als würde man in einer Orgel sitzen. Es pfeift in den unterschiedlichen Tonlagen und wird mit zunehmender Geschwindigkeit lauter.

Das äussere Abkleben mit breitem Klebeband, stepp by stepp, die Seitenfenster, den Kofferraumdeckel usw. ergab dann, das Geräusch wird an dem Spalt erzeugt, zwischen Dach und Rückfenster. (Knickstelle beim Dachöffnen) Wird das Dach zwischen Rückfenster und Dach abgeklebt, sind die Geräusche weg. Bei genauem Hinsehen, ist in Fahrtrichtung rechts das Dach auch etwas nach aussen ausgebeult.

Die Aussentemperatur spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle, wesentlich ist die Sonneneinstrahlung die das Dach erhitzt. Stellt man das Auto in den Schatten, oder ist der Himmel bedeckt, normalisiert sich die Ausbeulung am Dach und die Geräusche beim Fahren sind weg.